КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ

МУФТОВЫЙ С КОНТРОЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ

ДЛЯ МАНОМЕТРА

# ПАСПОРТ

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра предназначен для обеспечения присоединения рабочего манометра к трубопроводу и присоединения контрольного – при проверке правильности показаний рабочего манометра.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Давление среды, МРа, не более				1,6

Температура среды, К, не более				498

Масса, kg, не более						0,3

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кран трехходовой натяжной муфтовый

с контрольным фланцем для манометра			1

Паспорт							1

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

При монтаже соедините трехходовой кран (рис. 1) с трубопроводом.

В зависимости от требуемого направления подачи среды установите пробку в одно из следующих положений:

при установке пробки в положение а (рис. 2) давление не должно подаваться к манометрам;

при установке пробки в положение b давление должно подаваться к рабочему манометру;

при установке пробки в положение с давление должно подаваться одновременно к рабочему и контрольному манометрам;

при установке пробки в положение d давление должно подаваться к контрольному манометру.

Для обеспечения герметичности уплотнительных поверхностей возобновляйте смазку через каждые 50 циклов работы.

Возможные неисправности и средства их устранения

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Течь из-под пробки При одном из положений пробки (a, b, c, d) наблюдается утечка жидкости в перекрытые патрубки. | Ослабла затяжка гайки. Нарушена герметичность затворов | Подтяните гайку Притрите пробку к корпусу. |

Свидетельство о приемке

Кран трехходовой муфтовый с контрольным фланцем для манометра соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

М.П.			Дата выпуска	________________________

Подпись лиц, ответственных

за приемку	________________________