- 4 -

5.6. Уплотнение затворов осуществляется установкой сальниковой набивки, в качестве которой используется асбестовый шнур, пропитанный графитной смазкой.

6. МОНТАЖ

6.1. Устанавливаемое устройство  запорное необходимо подвергнуть осмотру, проверить легкость открытия и закрытия затворов, а также проверить на герметичность водой условным давлением. При необходимости подтянуть накидные гайки.

6.2. Монтаж устройства запорного на котлах , сосудах, аппаратах и резервуарах производится в следующем порядке:

1) корпуса верхний и нижний  крепятся к фланцам рабочей емкости  болтами;

2) в корпуса устанавливается стеклянная трубка указателя уровня;

3) концы стеклянной трубки в корпусах уплотняются сальниковой набивкой;

4) поворотом ручки открыть затворы корпусов верхнего и нижнего, затвор крана при этом должен быть закрыт.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Устройство запорное должно храниться в соответствии с группой хранения 7 ГОСТ 15150-69.

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа УЗ-00.00 соответствует техническим условиям ТУ26-07-418-87 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК________________   Дата выпуска

М.П.

9. ГАРАНТИИ /ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ ПОСТАВЩИКА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие запорного устройства требованиям ТУ26-07-418-87 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – 400 циклов (6000 ч.)

_________________________________________________________

Днепропетровская типография 1989 г. Тираж 15000. Заказ 10810 Формат 284/16

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ УКАЗАТЕЛЯ

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

КРАНОВОГО ТИПА

П А С П О Р Т

И

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О П И С А Н И Е

- 2 -

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Наименование изделия | Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа Ду 20, Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | УЗ-00.00, т/ф 12Б3бк |
| Предприятие изготовитель | Днепропетровский завод коммунального оборудования |
| Назначение | Применяется с цилиндрическими трубками по ГОСТ 8446-74 или рамками по ГОСТ 9653-74 |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Проход условный Ду, мм | 20 |
| Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Температура рабочей среды Т, ˚С, не более | 225 |
| Масса, кг, не более | 4,1 |
| Полный срок службы, лет, не менее | 5 |
| Полный средний ресурс, цикл/ч/, не менее | 2000(40000) |
| Наработка на отказ, цикл/ч/, не менее | 600(8000) |
| Изготовление и поставка | ТУ26-07-418-87 |

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 2

| Наименование детали | Марка материала, ГОСТ | Чистый вес детали, кг |
| --- | --- | --- |
| Корпус верхний | ЛЦ40 сд ГОСТ17711-80 | 1,27 |
| Корпус нижний | ЛЦ40 сд ГОСТ17711-80 | 1,2 |
| Корпус крана | ЛЦ40 сд ГОСТ17711-80 | 0,23 |

- 3 -

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность запорного устройства должна соответствовать табл.3.

Таблица3

| Обозначение | Назначение | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗ-00.00 | Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа | 1 |  |
| УЗ-00.00ПС | Паспорт |  | 2 экз. на партию отгружа-емую в один адрес по одному товаросопроводи-тельному документу |
| УЗ-00.00ТС | Техническое описание и инструкция по эксплуатации |  | 2 экз. на партию отгружа-емую в один адрес по одному товаросопроводи-тельному документу |

4. НАЗНАЧЕНИЕ

4.1. Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа Ду 20, Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), т/ф 12б3бк применяется с цилиндрическими трубками по ГОСТ 8446-74 или рамками по ГОСТ 9653-74 на котлах, сосудах, резервуарах для жидких сред при температуре не более 225˚С.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Устройство запорное состоит из следующих основных сборочных единиц:

1) корпуса верхнего          - 1 шт.

2) корпуса нижнего          - 1 шт.

3) крана                              - 1 шт.

5.2. Корпуса верхний и нижний выполнены с отверстиями, через которые при открытых затворах  из рабочей емкости поступает жидкость в указатель уровня.

5.3. Работа устройства запорного основана на принципе сообщающихся сосудов, в связи с чем уровень жидкости, поступающей  из рабочей емкости в указатель уровня, соответствует  уровню жидкости в емкости.

5.4. Кран подсоединен к корпусу нижнему и предназначен для слива жидкости из указателя уровня.

5.5. Закрытие затворов корпусов и крана производится поворотом ручки.