# Паспорт СЗ 26239-ПС

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия		Вентиль типа СВМ мембранный с электро-

магнитным приводом т/ф 15 кч 888 р,р1 СВМ

Обозначение изделия		СЗ 26239-025…065

Предприятие-изготовитель	Семеновский арматурный завод

Дата выпуска			_______________________________________

Назначение:

| предназначен в качест- | Проводима среда | Температура рабочей среды, К (0С) |
| --- | --- | --- |
| ве запорного механизма |  |  |
| на трубопроводных ма- | Вода пресная, воздух, рассол (кроме Ду 50,65) | 274…318 (1…45) 273…318 (0…45) 233…318 (-40…+45) |
| гистралях |  |  |

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатели |
| --- | --- |
| Проход условный Ду, мм | 25 | 40 | 50 | 65 |
| Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | 0,1…1,6 (1…16) |
| Коэф. гидравлического сопротивлен. | 6,8 | 8,8 | 9,0 | 6,0 |
| Масса, кг, не более | 6,2 | 7,8 | 11,5 | 25,5 |
| Изготовление и поставка | ТУ 26-07-032-76 |
| Пропуск воздуха в затворе см3/мин, не более | При ( Р 0,1 МПа (1 кгс/см2) | 0,5 |
|  | При ( Р 1,6 МПа (16 кгс/см2) | не допускается |
| Электромагнитный привод | Род тока |  |
|  | Напряжение, В+5 % |  |
|  | Частота, Гц |  |
|  | Мощность |  |
|  | Режим работы ПВ % | 100 |
| Особые отметки | Сальниковый ввод расчитан на подводку кабеля диаметром 8 мм |

Паспорт СЗ 26239 ПС

# МАРКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование деталей | Марка материала | Наименование деталей | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | КЧ 30-6 | Золотник | Сталь 12х17 |
| Крышка | Сталь 15(20 | Винт аварийный | Сталь А-12 |
| Мембрана | полиэт, пленка | Уплотнение | Резина НО-68-1 |
| Кольцо в корпусе | Сталь 12х17 | Тарелка | Сталь 12х17 |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом СЗ 26239-025…065.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации, допускается поставлять один экземпляр на 20 вентилей отправляемых в один адрес.

Паспорт

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом СЗ 26239-025…065 соответствует Ту 26-07-032-76 и признан годным к эксплуатации.

Дата консервации «_____» ____________________ 20 ____ г.

Срок консервации 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 18 месяцев и гарантийной наработки 50 000 циклов или 25 000 часов со дня ввода в эксплуатацию.

Начльник ОТК __________________________   __________________

(подпись, дата)		          (фамилия)

М.П.