| ПАСПОРТ ПТ11083- ПС, -01ПС Лист 1 |
| --- |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ Задвижка клиновая в сборе Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации ПТ11083- ТО – 1 экз. на партию изделий отгружаемых в один адрес, но не менее 1 экз. на 20 изделий. Паспорт – 1 экз. на каждое изделие. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN , PN4,0 МПа (40 кгс/см2) соответствует ТУ-26-07-1125-96 и признана годной для эксплуатации. Дата консервации ______________________________ Срок консервации: 3 года ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантийная наработка 320 циклов в пределах гарантийного срока. Начальник ОТК (_________________________) МП «_____» ____________________200___г. |
| ПАСПОРТ ПТ11083- ПС Лист 2 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Наименование Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем изделия DN , PN 4,0 МПа (40кгс/см2) Обозначение изделия ПТ11083- , т/ф 30с15нж Предприятие-изготовитель ОАО «Пензтяжпромарматура» Номер изделия ______________________________________________ Дата изготовления ______________________________________________ Назначение Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки газа, нефти, нефтепродуктов, масел. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Наименование параметра | Показатель |
| Проход условный DN, мм |  |
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) |
| Температура рабочей среды tоС | ( 425 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,1 |
| Испытание на прочность и плотность материала | Водой | Рпр, МПа (кгс/см2) | 6,0 (60) |
|  | Водой | PN, МПа (кгс/см2) | -- |
|  | Воздухом | P, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
|  | Водой | 1,1PN, МПа (кгс/см2) | -- |
|  | Воздухом | P, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Допустимые протечки в затворе по ГОСТ9544-93, см3/мин, не более | Кл. «С» |
| Масса, кг |  |
| Изготовление и поставка | ТУ26-07-1125-96 |
| Привод | Тип | Ручной |
|  | Паспорт | -- |
| Настройка муфты ограничения крутящего момента эл. привода | На открытие, Н.м (кгс.м) | -- |
|  | На закрытие, Н.м (кгс/см) | -- |
| Максимальное усилие на маховике при ручном управлении, Н (кгс) |  |
| Особые отметки: Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ45 В02008 от 07.08.01 При поставке изделия с ответными деталями паспорт комплектовать приложением ПТ11083- ПС лист 5 |

| ДАННЫЕ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ И КОНТРОЛЮ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| --- |
| Наименование и обозначение детали | Марка материала ГОСТ.ТУ | Химичес- кий состав | Режим термо-обработки, оС | Нормируемые показатели механических свойств при Т-20 оС, не менее | Гидрав-лические испыта- ния | Конт-роль плот-ности возду-хом | Отметка ОТК о соот-ветствии ма-териала нор-мируемым показателям и проведе-нии контро-ля | ПАСПОРТ ПТ11083- ПС, -01ПС Лист 3 |
| Корпус | 20Л ГОСТ977-88 | соответ-ствует | Н. 880…920 | 216 | 412 | 22 | - | 491 | - | + | + | соответ-ствует |  |
| Крышка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клин |  |  |  |  |  |  |  | - | - | + | + | соответ-ствует |  |
| Шпиндель | Сталь 20Х13 ГОСТ5632-72 | соответ-ствует | З. 1000…1050 О. 600…650 | 539 (55) | 784 (80) | 12 | 45 | 588 (6) | 235…269 (23…29) | - | - | соответ-ствует |  |
| Гайка АМ70-7Н.40Х.IV3.019 ГОСТ 9064-75 | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | соответ-ствует | 3840…870 О.500…620 | - | - | - | - | - | 187…217 | +* | - | соответ-ствует |  |
| Шпилька БМ20-8gx х140.40.30ХМА.IV.2.019 ГОСТ9066-75** | Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-71 | соответ-ствует | 3870…890 О.540…620 | 637…784 (65…80) | 784 (80) | 13 | 42 | 588 (6) | 229…277 | +* | - | соответ-ствует |  |