ПАСПОРТ ПТ 11083-              ПС

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

## Наименование			Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем

изделия				Dn                                 , Рn 4,0 Мпа (40 кгс/см2)

Обозначение изделия		ПТ11083-                  т/ф 30с915нж

Предприятие-изготовитель	АО «Пензтяжпромарматура»

Номер изделия			_______________________________________

Дата изготовления		_______________________________________

Назначение: Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки воды и пара.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Проход условный, Dn мм |  |
| Давление номинальное, Pn МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) |
| Температура рабочей среды, 0С | (300 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,1 |
| Испытание на прочность и плотность материала | Водой | Р, МПа (кгс/см2) | 9,6 (96) |
| Испытание на плотность материала и соединений | Водой | Р, МПа (кгс/см2) | 6,4 (64) |
|  | Воздухом | Р, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Испытание на герметич- ность затвора | Водой | Р, МПа (кгс/см2) | 7,1 (71) |
|  | Воздухом | Р, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Допустимые протечки в затворе по воздуху ГОСТ 9544, мм3/мин, не более | кл. «С», 3-6 |
| Масса, кг |  |
| Изготовление и поставка | ТУ26-07-1125-96 |
| Привод | Тип | ВВ06 |
|  | Паспорт | Б099.101-06М |
| Настройка муфты ограничения крутящего момента эл. привода | На открывание Н*м (кгс*м) | 250 (25) |
|  | На закрывание Н*м (кгс*м) | 630 (63) |
| Максимальное усилие на маховике при ручном управлении Н (кг) | - |

Особые отметки: Сертификат соответствия РОСС RU. АЯ45. В02008 от 07.08.01 г.

ПАСПОРТ ПТ11083-               ПС

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Задвижка клиновая в сборе.

- Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации ПТ11083-           ПС       - 1 экз. на партию изделий отгружаемых в один адрес.

- Паспорт – 1 экз.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Dn          , Pn 4,0 МПа (40 кгс/см2) соответствует ТУ26-07-1125-96 и признана годной для эксплуатации.

## Дата консервации 		_____________________________

Срок консервации 		3 года

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийная наработка 320 циклов в пределах гарантийности.

Начальник ОТК					___________________________

М.П.				             «_____»______________200___ г.