# Паспорт    Л13099-       …ПС

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### Наименование изделия				Задвижка клиновая с выдвижным

шпинделем Ду        Ру 25, т/ф 30с99нж

Обозначение изделия				Л130099-

Предприятие-изготовитель				АООТ «Знамя труда» им. И.И.Лепсе

Заводской номер					_________________________________

Дата выпуска						_________________________________

Назначение						Для установки в качестве запорного

устройства на трубопроводах для

воды, пара, масла, нефти и жидких

нефтепродуктов.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Проход условный Ду, мм |  |
| Давление условное (рабочее, условное) Ру, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Температура рабочей среды t, 0С | 300 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,4 |
| Масса, кг |  |
| Изготовление и поставка | ТУ 26-07-412-87 |
| Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более | 0,3 |
| Максимальное усилие на маховике, Н (кгс) | 490 (49) |
| Особые отметки |  |
| Норматив возврата цветных металлов |  |

Паспорт   Л13099-        …ПС

## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование детали | Марка материала | Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус, крышка | 25Л-П | Набивка сальника | АГИ |
| Диск, стойка | 25Л-П | Прокладка | Паронит ПОН |
| Шпиндель | 20Х13 (И) |  |  |
| Втулка резьбовая | ЛС59-1 |  |  |

Примечание: В скобках указана условная маркировка материала, принятая

предприятием-изготовителем.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Задвижка Л13099-         …

Техническое описание и инструкция по эксплуатации Л13099-      ТО 2 экз. на партию изделий в один адрес.

Паспорт – 2 экз. на партию изделий в один адрес.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка Л13099-        … соответствует ТУ 26-07-412-87 и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации 		«____» ____________________ 20_____ г.

Срок консервации		 - 3 года.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию при наработке не превышающей 500 циклов. Гарантийная наработка подтверждена периодическими испытаниями. Акт ________________________ от _________________

Начальник ОТК		_________________________________

(подпись, дата, фамилия)