# ПАСПОРТ

УЛ 76012

(45ч12нж)

Конденсатоотводчики

термодинамические

муфтовые

Применяются для автоматического отвода из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара рабочей температурой до 2000 С.

Ру    .    .    .    . 1,6   (16)

Рпр   .    .    .    . 2,4   (24)

Рр при 2000 С . 1,5   (15)

Присоединение к трубопроводу – муфтовое по ГОСТ 6527-68.

Уплотнение в затворе обеспечивается тарелкой и седлом.

Код ОКП и условная пропускная способность в зависимости от исполнения конденсатоотводчика приведены в таблице.

| Номер чертежа и исполнение | Условное обозначение | Код ОКП | Усл. проход Dу, мм | Усл. пропуск. способ. Кvу, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛ 76012-015 | 45ч12нж | 37 2261 1024 |  |  |
| УЛ 76012-015.01 | 45ч12нжТ | 37 2261 1036 | 15 | 0,8 |
| 02 | 45ч12нжЭ | 37 2261 1030 |  |  |
| УЛ 76012-020 | 45ч12нж | 37 2261 1025 |  |  |
| УЛ 76012-020.01 | 45ч12нжТ | 37 2261 1037 | 20 | 1 |
| 02 | 45ч12нжЭ | 37 2261 1031 |  |  |
| УЛ 76012-025 | 45ч12нж | 37 2261 1026 |  |  |
| УЛ 76012-025.01 | 45ч12нжТ | 37 2261 1038 | 25 | 1,25 |
| 02 | 45ч12нжЭ | 37 2261 1032 |  |  |
| УЛ 76012-032 | 45ч12нж | 37 2261 1027 |  |  |
| УЛ 76012-032.01 | 45ч12нжТ | 37 2261 1039 | 32 | 1,6 |
| 02 | 45ч12нжЭ | 37 2261 1033 |  |  |
| УЛ 76012-040 | 45ч12нж | 37 2261 1028 |  |  |
| УЛ 76012-040.01 | 45ч12нжТ | 37 2261 1040 | 40 | 2 |
| 02 | 45ч12нжЭ | 37 2261 1034 |  |  |
| УЛ 76012-050 | 45ч12нж | 37 2261 1029 |  |  |
| УЛ 76012-050.01 | 45ч12нжТ | 37 2261 1041 | 50 | 2,5 |
| 02 | 45ч12нжЭ | 37 2261 1035 |  |  |

Минимальное давление на входе – не менее 0,1 (1), противодавление на выходе – до 50 % от давления на входе.

Конденсатоотводчики герметичны по отношению к окружающей среде.

Пропуск среды через затвор не допускается.

Рабочая среда подается под тарелку.

Конденсатоотводчики устанавливаются на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх.

Условия эксплуатации – климатические исполнения Т2 и У2 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения и транспортирования – 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Материал основных деталей: корпус, крышка – чугун СЧ 18; седло, тарелка – сталь 20Х13.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

И МАССА (кг)

| Усл. проход Dу | L | D | Do | H | d | l | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 90 | 34,6 | 55 | 57 | G ½-B | 16 | 1 |
| 20 | 100 | 41,6 | 67 | 63 | G ¾-B | 18 | 1,5 |
| 25 | 120 | 53,1 | 75 | 68 | G 1-B | 21 | 2 |
| 32 | 140 | 63,5 | 92 | 84 | G 1 ¼-B | 23 | 3,5 |
| 40 | 170 | 69 | 105 | 89 | G 1 ½-B | 26 | 4,5 |
| 50 | 200 | 86,5 | 115 | 103 | G 2-B | 28 | 7 |

Конденсатоотводчики относятся к классу ремонтируемых.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – 6000 ч.

Изготовление и поставка – по ТУ 26-07-370 – 85.

Дата консервации _________________ 200 __________

# Срок консервации ______________________________

Ответственный за приемку                                                   М.П.