ПАСПОРТ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

## Наименование изделия       Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем

________________________________________________________________

Обозначение изделия     30с76нж

Предприятие-изготовитель АО Алексинский завод «Тяжпромарматура»

## Заводской номер _________________________________________________

Дата выпуска ____________________________________________________

Назначение:   применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Проход условный Ду, мм |  |
| Давление условное Ру _____, кгс/см2 (условное рабочее) | 6,4 (64) |
| Температура рабочей среды Т, 0С | 425 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,2 |
| Масса, кг |  |
| Изготовление и поставка | ТУ 26-07-1197-78 |
| Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более | 24 |
| Привод | Тип | Маховик |
|  | Двигатель |  |
| Настройка муфты кру- тящего момента | На открытие, кгс. м | 100 |
|  | На закрытие, кгс. м | 250 |
| Особые отметки | Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.01 АЯ45 от 19.05.2000 г. |

# МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование детали | Марка материала | Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | 20ГЛ | Шпиндель | 20Х13 |
| Крышка | 20ГЛ |  |  |
| Клин | 20ГЛ |  |  |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76нж

## Паспорт _________________________________________________________

Запасные части _не поставляются___________________________________

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

## Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76нж

соответствует      ТУ 26-07-1197-78

и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации «____» _____________________               г.

Срок консервации «____» _____________________              г.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 300/12000 циклов/часов.

Руководитель предприятия _______________________

(подпись)

Начальник ОТК № 4 _______________        _______________

(подпись)                                    (фамилия)

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

## Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76нж

соответствует     ТУ 26-07-1197-78.

и признана годной для эксплуатации.

«____» ________________            г.                   ____________________

(подпись)